| характеристика котельной мощностью 0,21 МВт |
| --- |
| котел газовый отопительный водогрейный | 2 | полезная мощность - 105 кВт, |
|  |  | макс. раб. давление котла - 5 бар |
|  |  | объем воды котла - 126 л |
|  |  | вес - 332 кг |
|  |  | высота, ширина, длина - 812 х 760 х 1205 |
|  |  | вид топлива - газ, дизель, мазут |
| двуступенчатая газовая горелка | 2 | мин. мощность - 70 кВт |
|  |  | макс. мощность - 174 кВт |
|  |  | расход топлива (газ) - 17,4 м³/ч |
| сетевой насос | 2 | напор - 5 м |
|  |  | производительность - 10 м³/ч |
|  |  | однофазный, номинальная мощность - 0,51 кВт |
|  |  | номинальный ток - 2,24 А |
| насос подпиточный | 2 | напор - 17 м |
|  |  | производительность - 2,8 м³/ч |
|  |  | однофазный, номинальная мощность - 0,65 кВт |
|  |  | номинальный ток - 3,0 А |
| вертикальный бак-водонагреватель емкостной | 1 | объем - 120 л |
|  |  | производительность - 590 л/ч |
| мембранный бак расширения котлового контура | 1 | объем - 50 л |
|  |  | макс. раб. давление - 6 бар |
|  |  | давление газовой подушки - 1,5 бар |
|  |  | рабочая температура - от -10до +100⁰С |
| подпиточный бак | 1 | объем - 1000 л |
| фильтр магнитный фланцевый | 1 | тип соединения - межфланцевое |
|  |  | условное давление - 1,6 МПа |
|  |  | максимальная температура - 150 ºС |
|  |  | материал корпуса - чугун |
| клапана обратный поворотный фланцевый | 6 | максимальная температура 110ºС |
|  |  | максимальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | материал корпуса – чугун GG25 |
| кран шаровой запорный стальной фланцевый | 2 | максимальное давление – 1,6 МПа |
| манометр |  | максимальная температура - 150 ºС |
|  |  | диапазон показаний 0-0,6 МПа |
|  |  | класс точности - 1,5 |
| манометр ТМ-5 | 29 | класс точности – 1,5 |
| расходомер жидкости | 1 | минимальный расход - 0,15 м³/ч |
|  |  | максимальный расход - 30 м³/ч |
|  |  | температура измеряемой среды от 5 до 90⁰С |
|  |  | Давление измеряемой среды - не более 1 МПа |
| счетчик воды | 1 | Рабочее давление – 1,0 МПа |
|  |  | Температура рабочей среды от +5 до +90ºС |
|  |  | Максимальный расход воды – 2,5 м³/ч |
|  |  | Порог чувствительности – 0,025 |