| Характеристика котельной мощностью 0,8 МВт |
| --- |
| котел газовый водогрейный | 2 | полезная мощность - 315-420 кВт, |
|  |  | макс. раб. давление котла - 6 бар |
|  |  | объем воды котла - 398 л |
|  |  | вес - 796 кг |
|  |  | высота, ширина, длина - 1485 х 890 х 1561 |
|  |  | вид топлива - газ, дизель, мазут |
| газогорелочный блок для котла (газовый, 2-х ступенчатый) | 1 | мин. мощность - 232 кВт |
|  |  | макс. мощность - 522 кВт |
|  |  | расход топлива (газ) - 52,6 м³/ч |
|  |  | тип регулирования - двуступентчатые |
| газогорелочный блок для котла (комбинированный, 2-х ступенчатый) | 1 | мин. мощность - 190 кВт |
|  |  | макс. мощность - 500 кВт |
|  |  | мин. расход топлива (газ) - 19,0 м³/ч |
|  |  | макс. расход топлива (газ) - 50,0 м³/ч |
| термозапорный клапан | 1 | рабочая температура - от -50до +45⁰С |
|  |  | рабочее давление - до 0,6 МПа |
|  |  | температура срабатывания клапана +73± 3 ⁰С |
| клапан предохранительный запорный электромагнитный | 1 | условное давление - 0,3 МПа |
|  |  | тип соединения - фланцевое |
| расходомер -счетчик вихревой в комплекте с турбулизатором | 1 | мин. расход - 12 м³/ч |
|  |  | макс. расход - 250 м³/ч |
| газовый счетчик бытовой G-6 | 1 | максимальный расход - 10 м3/ч |
|  |  | минимальный расход - 0,06 м3/ч |
|  |  | допустимое рабочее давление - 50 кПа |
| манометр низких давлений (напоромер) | 2 | Класс точности – 2,5 |
|  |  | Окружающая температура от -40 до +60 ⁰С |
|  |  | Присоединение – радиальное |
|  |  | Материал корпуса – сталь |
| термометр биметалически общетехнический | 2 | Допустимое эксплуатационное давление - 0,6 МПа |
|  |  | Класс точности - 1,5; 2,5 |
|  |  | Присоединение - осевое |
|  |  | Материал корпуса - алюминий |
| насос сетевой системы отопления | 1 | напор - 15,0 м |
|  |  | производительность - 28,9 м³/ч |
|  |  | 3-х фазный, номинальная мощность - 3 кВт |
| насос подпиточный | 2 | напор - 17,0 м |
|  |  | производительность - 1,1 м³/ч |
|  |  | 3-х фазный, номинальная мощность - 0,3 кВт |
| насос рециркуляционный котла | 2 | напор - 1,0 м |
|  |  | производительность - 8,7 м³/ч |
|  |  | 3-х фазный, номинальная мощность - 0,086 кВт |
| мембранный бак расширения сетевого контура | 1 | объем - 50 л |
|  |  | макс. раб. давление - 6 бар |
|  |  | рабочая температура - от -10до +90⁰С |
| умягчитель воды ионообменный непрерывного действия подпиточный бак | 1 | номинальная производительность - 1,0 м³/ч |
|  |  | объем - 1,65 м³/ч |
| устройство магнитной обработки воды | 1 | макс. производительность 2,5 м³/ч |
| затвор поворотный межфланцевый Ду100 | 6 | номинальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | материал корпуса – чугун GG25 |
|  |  | тип соединения – межфланцевое |
| затвор поворотный межфланцевый Ду65 | 1 | номинальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | рабочая температура от -10 до +120ºС |
|  |  | материал корпуса – чугун GG25 |
|  |  | тип соединения – межфланцевое |
| кран шаровой Ду 125 | 2 | тип соединения – межфланцевое |
|  |  | рабочее давление – 1,6 МПа |
|  |  | рабочая температура от -30 до +200ºС |
|  |  | класс герметичности – А по ГОСТ 9544-93 |
| клапан обратный поворотный межфланцевый | 4 | максимальная температура 110ºС |
|  |  | максимальное давление – 1,6 МПа |
|  |  | материал корпуса – чугун GG25 |
| фильтр магнитно-механический | 1 | тип соединения – межфланцевое |
|  |  | Ду - 125 мм |
|  |  | условное давление - 1,6 Мпа |
| фильтр магнитно-механический | 1 | тип соединения – муфтовое |
|  |  | Ду - 40 мм |
|  |  | условное давление - 1,6 Мпа |
| клапан регулирующий трехходовой | 1 | Ду - 65 мм |
|  |  | условное давление - 1,6 МПа |
|  |  | максимальная температура +200 ⁰С |
|  |  | материа - чугун |
| предохранительный клапан пружинный Ду50 мм | 2 | тип соединения - межфланцевое |
| биметаллический термометр общетехнический Тип БТ | 18 | Степень защиты – IP 43 |
|  |  | Рабочая температура окружающей среды – от -10 до +60ºС |
|  |  | Материал корпуса – хромированная сталь |
|  |  | Допустимое рабочее давление на гильзе – 2,5 МПа |
|  |  | Класс точности – 1,5; 2,5 |